## Slide 1
Drawing Review Report
图纸评审报告
Project Name:
J510
Product:
Mono Magnet Assembly
Part Number & Rev:
160-06025-91 Rev.B
Customer:
Apple
Reviewer:
王工 / 李工
Review Date:
2026/03/04
Drawing Version:
Rev.B
CONFIDENTIAL — For Internal Use Only

## Slide 2
Issue Summary — 问题汇总
J510 | 160-06025-91 Rev.B
2026/03/04
4
总问题数
1
严重 Critical
2
重要 Major
1
一般 Minor
No. | Page | FAI/SPC | 类别 | 问题描述 | 图纸规格 | 建议方案 | 严重性
1 | P5 | FAI-03 | 基准选择 | Datum A 选择了非功能面（顶面），可能导致测量基准与装配基准不一致 | Datum A: 顶面 | 建议将 Datum A 改为底面（主安装面），与装配基准一致，减少装配偏差累积 | 严重
2 | P4 | FAI-02 / SPC-B | 尺寸标注 | 外壳宽度标注 8.50±0.10mm，与装配间隙要求冲突，可能导致装配干涉 | 8.50±0.10mm | 建议调整为 8.50±0.05mm 或与配合件协调公差分配，确保最大实体条件下间隙 ≥ 0.02mm | 重要
3 | P6 | FAI-05 | 表面粗糙度 | 关键配合面粗糙度要求 Ra0.8 未标注，可能影响磁路气隙一致性 | 未标注 | 建议在磁体接触面标注 Ra0.8，在非功能面标注 Ra3.2 | 重要
4 | P3 | SPC-C | 标注规范 | 多处尺寸标注线交叉重叠，影响图纸可读性 | - | 重新排列标注线，避免交叉，按 Apple 标注规范调整布局 | 一般

## Slide 3
Issue Detail 1/4 — 问题详情
J510 | 160-06025-91 Rev.B
2026/03/04
CRITICAL 严重
#1 基准选择 — Datum A 选择了非功能面（顶面），可能导致测量基准与装配基准不一致
📋 基本信息
问题编号
DR-001
图纸页码
P5
FAI/SPC
FAI-03
问题类别
基准选择
图纸规格
Datum A: 顶面
⚠️ 问题描述
Datum A 选择了非功能面（顶面），可能导致测量基准与装配基准不一致
✅ 建议方案
建议将 Datum A 改为底面（主安装面），与装配基准一致，减少装配偏差累积
PD 意见: 待确认
Page 3 | 160-06025-91 Rev.B | 2026/03/04

## Slide 4
Issue Detail 2/4 — 问题详情
J510 | 160-06025-91 Rev.B
2026/03/04
MAJOR 重要
#2 尺寸标注 — 外壳宽度标注 8.50±0.10mm，与装配间隙要求冲突，可能导致装配干涉
📋 基本信息
问题编号
DR-002
图纸页码
P4
FAI/SPC
FAI-02 / SPC-B
问题类别
尺寸标注
图纸规格
8.50±0.10mm
⚠️ 问题描述
外壳宽度标注 8.50±0.10mm，与装配间隙要求冲突，可能导致装配干涉
✅ 建议方案
建议调整为 8.50±0.05mm 或与配合件协调公差分配，确保最大实体条件下间隙 ≥ 0.02mm
PD 意见: 待确认
Page 4 | 160-06025-91 Rev.B | 2026/03/04

## Slide 5
Issue Detail 3/4 — 问题详情
J510 | 160-06025-91 Rev.B
2026/03/04
MAJOR 重要
#3 表面粗糙度 — 关键配合面粗糙度要求 Ra0.8 未标注，可能影响磁路气隙一致性
📋 基本信息
问题编号
DR-003
图纸页码
P6
FAI/SPC
FAI-05
问题类别
表面粗糙度
图纸规格
未标注
⚠️ 问题描述
关键配合面粗糙度要求 Ra0.8 未标注，可能影响磁路气隙一致性
✅ 建议方案
建议在磁体接触面标注 Ra0.8，在非功能面标注 Ra3.2
PD 意见: 待确认
Page 5 | 160-06025-91 Rev.B | 2026/03/04

## Slide 6
Issue Detail 4/4 — 问题详情
J510 | 160-06025-91 Rev.B
2026/03/04
MINOR 一般
#4 标注规范 — 多处尺寸标注线交叉重叠，影响图纸可读性
📋 基本信息
问题编号
DR-004
图纸页码
P3
FAI/SPC
SPC-C
问题类别
标注规范
图纸规格
-
⚠️ 问题描述
多处尺寸标注线交叉重叠，影响图纸可读性
✅ 建议方案
重新排列标注线，避免交叉，按 Apple 标注规范调整布局
PD 意见: 待确认
Page 6 | 160-06025-91 Rev.B | 2026/03/04

## Slide 7
Conclusion — 评审结论
J510 | 160-06025-91 Rev.B
2026/03/04
有条件通过 — 存在严重问题需整改后重新评审
评审统计:
• 共发现 4 个问题
• 严重 (Critical): 1 个
• 重要 (Major): 2 个
• 一般 (Minor): 1 个
后续行动 (Action Items):
1. [基准选择] Datum A 选择了非功能面（顶面），可能导致测量基准与装配基准不一致...
2. [尺寸标注] 外壳宽度标注 8.50±0.10mm，与装配间隙要求冲突，可能导致装配干涉...
3. [表面粗糙度] 关键配合面粗糙度要求 Ra0.8 未标注，可能影响磁路气隙一致性...
评审人签字: _______________
日期: _______________
批准人签字: _______________
日期: _______________